# Расчет стоимости водных горок

- Стоимость эскизного и рабочего проекта.

- Стоимость стеклопластиковых секций водной горки.

- Стоимость предварительной сборки и упаковки.

- Стоимость метизов.

- Стоимость ложементов.

- Стоимость опорных металлоконструкций.

- Стоимость клея-герметика.

- Стоимость транспортировки.

- Стоимость шеф-монтажа и доводочных работ (или монтажа)

- Стоимость насосного оборудования.

- Стоимость проекта обычно составляет 10-15% стоимости аттракциона.

- Стоимость секций водных горок рассчитывается по количеству погонных метров.

Часть секций горок может быть выполнена из светопрозрачного пластика. В этом случае стоимость секций горок будет выше примерно на 30%.

Точная  стоимость стеклопластиковых секций будет определена после выбора конфигурации горок (определения технического задания) и разработки рабочего проекта.

- Стоимость предварительной сборки и упаковки составляет 15% стоимости аттракциона.     Мы можем провести предварительную сбоку секций, по желанию Заказчика, что значительно снизит сроки монтажа.

- Стоимость метизов (нержавеющая сталь А2 для морской воды) составляет 12% стоимости аттракциона.

Опыт эксплуатации водных горок показывает, что целесообразным будет применять метизы из нержавеющей стали, т.к. изделие будет находиться в агрессивной среде. Покупка нержавеющих метизов обойдется в 6-8 раз дороже, чем покупка оцинкованных метизов, но проблема с коррозией будет решена раз и навсегда.

Количество метизов будет уточнено после разработки рабочего проекта.

5. Стоимость ложементов составляет 14% стоимости аттракциона.

Ложемент - специальный элемент металлоконструкции, для соединения стеклопластиковых секций водных горок с основной несущей конструкцией, позволяющий компенсировать взаимные смещения и температурные расширения металлоконструкции и стеклопластика.

### 6. Стоимость опорных металлоконструкций

Ориентировочная стоимость опорных металлоконструкций (материал) обычно составляет 45% стоимости аттракциона.

Точная стоимость металлоконструкций будет известна только после того, как будет разработан рабочий проект.

Оптимальным является покупка материалов и изготовление опорных металлоконструкций на месте производства.

Металлоконструкции обработаны холодным цинкованием.

7. Стоимость клея-герметика составляет 2% стоимости аттракциона.

Секции водной горки собираются на специальный  клей-герметик, что повышает общую надежность конструкции.

### 8.  Стоимость транспортировки. Оплачиваются услуги транспортной компании.

9. Стоимость шеф-монтажа и доводочных работ составляет 20% стоимости аттракциона. По желанию Заказчика производится шеф-монтаж или монтаж.

В стоимость шеф - монтажа входит:

- Выезд специалиста на место монтажа, для руководства сотрудниками Заказчика.

- Консультации специалиста на месте монтажа

- Обучение обслуживающего персонала.

- Комплект ЗИП

- Контроль приемо - сдаточных испытаний

Гарантия изготовителя на все работы 12 месяцев.

Мы также можем провести монтаж горок под ключ.

Обычно стоимость монтажа составляет  70%   стоимости аттракциона.

В стоимость монтажа входит:

- Проезд, проживание и питание сотрудников

- Наем строительной техники

- Монтаж металлоконструкции

- Монтаж водных аттракционов

- Подвод воды к аттракционам от уровня земли

- Пусконаладочные работы

- Комплект ЗИП

- Обучение обслуживающего персонала.

Гарантия изготовителя на все работы 36 месяцев.

Точная стоимость монтажа может быть определена после разработки рабочего проекта.

### 10. Стоимость насосного оборудования

Насосное     оборудование     приобретается        Заказчиком.     Насосное оборудование и фурнитура будет подобрано после разработки рабочего проекта.

Цены даны с НДС.

Цены действительны на территории РФ.

Цены действительны по состоянию на ближайшие 1.5 месяца, с момента заполнения заявки, текущего года.

Вы можете выбрать необходимые Вам пункты.

Работа по разработке эскизного и рабочего проекта выполняются нами в любом случае. Изготовление стеклопластиковых секций также выполняются нашими силами.

Остальные работы Вы можете выполнить своими силами.

Мы приступим к выполнению работ по договору проектирования только после подписания Технического задания (тип горки, высота старта, высота финиша, ориентировочная длинна). Техническое задание мы можем разработать для Вас своими силами.

#### Для уточнения технических вопросов обращайтесь:

#### +7(843)279 41 38,  +7 927 430 31 77

#### Конопля Андрей Николаевич,   директор